ZP.271.4.2020																Zał. Nr. 5 do SWIZ

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzeszkowicach”

Wymagania techniczne dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszkowicach”

Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,                że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w OPZ parametry techniczne.

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE ZAMAWIAJĄCEGO | Wypełnia Wykonawca Wartość parametru oferowanego (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| I. | Warunki ogólne. Podwozie z kabiną: |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych w ruchu, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.), |  |
|  | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
|  | Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). Pojazd musi spełniać wymagania aktualne obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu wydane na zasadach określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. | Podać nr świadectwa dopuszczenia: |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia 2020. | Podać markę i typ podwozia, rok produkcji: |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu po zabudowie (mierzona z pustym zbiornikiem na środki gaśnicze) nie może przekroczyć 3250 mm. Długość całkowita pojazdu po zabudowie nie może przekroczyć 8000 mm. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza na dachu pojazdu (listwa LED), - na każdym boku zabudowy minimalnie po jednej lampie sygnalizacyjnej niebieskiej, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie LED mocowane z przodu pojazdu, - fala świetlna z tyłu pojazdu – kolor pomarańczowy + dwie niebieskie lampy sygnalizacyjne, - oświetlenie pola pracy wokół samochodu typu LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, - oświetlenie na dachu zabudowy, - skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi/żaluzji skrytki. W kabinie minimum sygnalizacja świetlna otwarcia skrytek, Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość zamontowania w kabinie sygnalizacji dźwiękowej otwarcia skrytek. - główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, - urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. |  |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 213kW (290 KM), - silnik pojazdu dostosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy, - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. | Należy podać moc silnika w KM oraz w kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi producenta podwozia: |
|  | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii, dokładne rozmieszczenie sprzętu oraz montaż dostarczonego sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym. |  |
|  | Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej i tylnej koła z felgami stalowymi z bieżnikiem umożliwiającym poruszanie się zarówno w trudnym terenie jak i na szosie. Ogumienie szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie pojedyncze. Zawieszenie osi przedniej i tylnej - resory paraboliczne. |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina z zawieszeniem pneumatycznym. |  |
|  | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - klapę wentylacyjną w dachu, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, - elektrycznie sterowane szyby w przednich drzwiach kabiny, - podest pod radiostacje i radiotelefony z ładownicami, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń, - możliwość zamocowania aparatów powietrznych w zabudowie pożarniczej, mocowanie to umożliwia założenie aparatów bezpośrednio na plecy ratownika, - odkryty schowek na hełmy i rękawice. |  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia. |  |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu 230 V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia i rama – czarne lub szare, - błotniki i zderzaki – białe, - nadwozie z kabiną, zabudowa – czerwony RAL 3000. - żaluzje na skrytki – kolor naturalnego aluminium. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na poziomie ramy. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy bez tankowania. |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Prześwity: Prześwit pod osiami min: 360 mm Poza osiami min. 375 mm: |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu – brak stałego mocowania w pojeździe |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - z tyłu pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczep o masie do 10 ton. |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych lub wykonany z profili aluminiowych, poszycia zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe o wydajności 1600 dm3/min. z regulacją strumienia i wydajności. |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia na sprzęt, wykonana z materiału odpornego na korozję. Skrzynia wyposażona w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu pokrywy. |  |
|  | Układ schowków 7 (3+3+1). Poszycia wewnętrzne skrytek wykonane z blachy aluminiowej. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
|  | Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem. |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, szuflad, podestów, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności minimum 3000 dm3 wykonany z kompozytu, z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczający przed przelaniem. Zbiornik posiada falochrony i grodzie. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w: - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego, - oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym ogrzewaniem, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz min. 470 dm3/ min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |
|  | Zwijadło wyposażone w hamulec bębna oraz dwa niezależne rodzaje napędu zwijania tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą dołączonej korby. |  |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania, ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze. |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego podczas jazdy i postoju samochodu do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych w tylnej części pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - zraszaczy 4 sztuk z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
|  | Jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |
|  | Elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy autopompy oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu, regulator prędkości obrotowej wału autopompy, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika i ciśnienia oleju. |  |
|  | W przedziale kabiny kierowcy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w: - nasadę 75 do napełniania z hydrantu, - właz rewizyjny – górny umożliwiający wejście do zbiornika, - otwór w dolnej części zbiornika umożliwiający czyszczenie, - wskaźnik poziomu wody. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych do zbiornika. Zbiornik wody wyposażony w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń minimum 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie. |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
|  | Maszt oświetleniowy: - wysuwany pneumatycznie z najaśnicami typu LED o łącznej mocy minimum 30 000 lm, zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu do pozycji transportowej bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu - min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia z poziomu gruntu, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. |  |
| III. | Wyposażenie: |  |
| 3.1 | Wykonanie i umieszczenie na pojeździe logotypów np. instytucji współfinansujących samochód czy oznakowanie numerami telefonów: 998/112 - będzie wykonane po uzgodnieniu przez Zamawiającego z Wykonawcą, po podpisaniu umowy, w miejscu ustalonym przez Zamawiającego, jeśli będzie wymagane. |  |
| 3.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C ( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 3.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi stosowanymi w Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Dane (numery operacyjne) dotyczące oznaczenia zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. |  |
| 3.4 | Na drzwiach kierowcy oraz dowódcy winien znajdować się napis OSP Trzeszkowice. Wielkość liter dostosowana proporcjonalnie do powierzchni na której ma być naklejony. |  |
| 3.5 | Na tylnej rolecie winna znajdować się naklejka „Korytarz ratunkowy” lub „Korytarz życia”. Naklejka uzgodniona z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. |  |
| 3.6 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu do 8 ton, z liną o długości co najmniej 25 m. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo – długość przewodu co najmniej 2 m. |  |
| 3.7 | Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika |  |
| 3.8 | Na pojeździe zamontowana osłona rurowa typu „taran” z zainstalowanymi na stałe reflektorami dalekosiężnymi, załączane z kabiny kierowcy. |  |
| 3.9 | Drabina trzyprzęsłowa – szt. 1 |  |
| 3.10 | Latarki kątowe – szt. 4, wykonane w technologii LED, o sile światła min. 170 lm, z dedykowanymi ładowarkami zamontowanymi na ładownicy w kabinie pojazdu |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesiące, zarówno na podwozie jak i zabudowę. |  |
| 4.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne - świadectwo CNBOP |  |
| 4.4 | Wszystkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą na koszt Wykonawcy w autoryzowanych stacjach obsługi (podwozie) i siedzibie Zamawiającego (zabudowa i wyposażenie dodatkowe). Inna lokalizacja przeglądów gwarancyjnych jest możliwa tylko w przypadku uzasadnionego braku możliwości spełnienia wymienionych warunków. W przypadku przemieszczenia pojazdu wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu lub jego poszczególnych części w obydwie strony. |  |
| 4.5 | Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonych członków OSP w Trzeszkowicach w zakresie obsługi całego pojazdu. |  |
| 4.6 | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

………………………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy